## Slide 1: Beregning af hydraulisk ledningsevne ud fra kornstørrelsesfordelinger Hydrogeosieve
Poul L. Bjerg
Notes: Temaet i denne her video specifikt er redoxforhold i jord og grundvand

## Slide 2: Hydraulisk ledningsevne, K
Kan bestemmes ved forskellige metoder
  Erfaringstal
  Pumpetest
  Slugtest
  Kornstørrelsesfordeling
  Tracerforsøg
Sammenhæng mellem K og kornstørrelssfordelingen i en jordprøve
Lokal bestemmelse for den specifikke jordprøve
2
Chart: Kornstørrelse i mm X
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 97.9784 | 90.8952 | 76.7065 | 50.2387 | 33.7113 | 23.8157 | 12.4543 | 7.2697 | 5.0131

## Slide 3: Sammenhængen mellem hydraulisk ledningsevne, K og kornstørrelsesfordelingen
Formlerne har ofte denne form:
n er porøsiteten
(n) angiver en funktion af porøsiteten
de er kornstørrelsen i cm svarende til at e % passerer gennem sigten
angiver densitet af vand (0,9981 g/cm3)
er viskositeten (0,0098 g/cm s)
konstant afhængig af det geologiske medium
Bemærk at alle beregninger benytter cm og konstanter ikke er i SI-enheder
Nogle af parametrene er temperaturafhængige, men det er ofte ikke kritisk
Her er de angivet ved 20 °C

## Slide 4: K fra kornstørrelsesfordeling
Devlin, J.F. 2015. HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain-size analysis. Hydrogeology Journal.
Hvordan skal beregningsværktøjet bruges
Hvilke formler, antal formler, beregninger…..

## Slide 5: Bestemmelse af K-værdier ud fra kornstørrelsesfordeling
Professor JF Devlin, Kansas University har udviklet et række regneark og programmer
HydrogeoSieve
Metoderne er beskrevet Devlin (2015)
Udviklet i excel, kan downloades:
https://jfdevlin.github.io/DevlinWebPages/Software.html#HYDROGEOSIEVEXL
  Der er mange versioner
  Vi bruger version 2.3.2HydrogeoSieveXL.xlsm i dag
  Det anbefales at downloade den nyeste ved fremtidigt brug
Artikel om programmet
Devlin, J.F. 2015. HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain size analysis. Hydrogeology Journal, DOI 10.1007/s10040-015-1255-0
5

## Slide 6: Beregning af hydraulisk ledningsevne ud fra kornstørrelsesfordelinger Hydrogeosieve
Poul L. Bjerg
Notes: Temaet i denne her video specifikt er redoxforhold i jord og grundvand

## Slide 7: Hydraulisk ledningsevne, K
Kan bestemmes ved forskellige metoder
  Erfaringstal
  Pumpetest
  Slugtest
  Kornstørrelsesfordeling
  Tracerforsøg
Sammenhæng mellem K og kornstørrelssfordelingen i en jordprøve
Lokal bestemmelse for den specifikke jordprøve
7
Chart: Kornstørrelse i mm X
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 97.9784 | 90.8952 | 76.7065 | 50.2387 | 33.7113 | 23.8157 | 12.4543 | 7.2697 | 5.0131

## Slide 8: Kornstørrelsesfordelingskurve for smeltevandssand Optegn kurve, aflæs d10
Chart: Kornstørrelse i mm X
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 97.9784 | 90.8952 | 76.7065 | 50.2387 | 33.7113 | 23.8157 | 12.4543 | 7.2697 | 5.0131
d10 = 0,11 mm
8

## Slide 9: Hazens formel er ofte anvendt som første estimat af K Opgave 0
Hazens simple formel:
  d10 er kornstørrelsen i mm svarende til at 10% passerer gennem sigten
  K kommer ud i cm/s, hvis d10 indsættes i mm
  K = (0,11)2 =0,0121 cm/s = 0,000121 m/s
Formlen er kun afhængig af d10
Det er populært at bruge et Excel regneark udarbejdet af J.F. Devlin, Kansas University
Det er et fint værktøj – kritisk blik på resultaterne

## Slide 10: K fra kornstørrelsesfordeling
Devlin, J.F. 2015. HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain-size analysis. Hydrogeology Journal.
Hvordan skal beregningsværktøjet bruges
Hvilke formler, antal formler, beregninger…..

## Slide 11: HydrogeoSieve: Opgave I
I skal bruge excelfilen
  HydrogeosieveXL2-3-2.xlsm
Vælg folderen Examples
Anvend testdatasæt Sample 1 Odong
Beregn K

## Slide 12: HydrogeoSieve: Opgave II
I skal bruge excelfilen
  HydrogeosieveXL2-3-2.xlsm
Anvend BA26-26.xls
  Kolonne F og G
  Brug Values/værdier ved kopiering
Beregn K
Hvad viser resultaterne
Hvilken K vil du rapportere?
Hvad hvis du har 10 jordprøver?

## Slide 13: Hvad er Kv-værdien – ækvivalent K-værdi
Kv er K for den vertikale transport
Ingen sprækker
Kh er K for den horisontale transport
Woessner and Poeter (2020)
Harmonisk middelværdi
13

## Slide 14: Hvad er Kh-værdien – ækvivalent K-værdi
Kh er K for den horisontale transport
Kv er K for den vertikale transport
Woessner and Poeter (2020)
14

## Slide 15: Fordelingsfunktion for K
K er typisk lognormalfordelt
Mest korrekt at beregne den geometriske middelværdi for K i en akvifer med en tilfældig variation af K-værdier
15

## Slide 16: Fordelingsfunktion for K
K er typisk lognormalfordelt
Mest korrekt at beregne den geometriske middelværdi for K i en akvifer med en tilfældig variation af K-værdier
Den geometriske middelværdier det n’te rod af tallenes produkt
2 værdier, K1 og K2:
3 værdier, K1, K2 og K3:
16

## Slide 17: Kornstørrelsesfordelingskurve for smeltevandssand Optegn kurve, aflæs d10
Chart: Kornstørrelse i mm X
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 97.9784 | 90.8952 | 76.7065 | 50.2387 | 33.7113 | 23.8157 | 12.4543 | 7.2697 | 5.0131
d10 = 0,11 mm
17

## Slide 18: Morænesand og moræneler Den mindste sigte er 0,063 m – slemmeanalyse/sedigrafanalyse - laserdiffraktion
Chart: Equivalent Spherical Diameter, mm
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 64.1792 | 58.9846 | 54.6391 | 48.1841 | 41.684 | 34.2036 | 20.702 | 13.181 | 10.0777
Chart: Equivalent Spherical Diameter, mm
| 2 | 1 | 0.6 | 0.35499999999999998 | 0.25 | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 6.3E-2
 | 100 | 95.6814 | 92.751 | 88.811 | 80.1038 | 71.5578 | 64.8766 | 55.0757 | 47.364 | 41.7975
18

## Slide 19: Kornstørrelsesfordeling af prøver med højt lerindhold
19

## Slide 20: Bestemmelse af K-værdier ud fra kornstørrelsesfordeling
Professor JF Devlin, Kansas University har udviklet et række regneark og programmer
HydrogeoSieve
Metoderne er beskrevet Devlin (2015)
Udviklet i excel, kan downloades:
https://jfdevlin.github.io/DevlinWebPages/Software.html#HYDROGEOSIEVEXL
  Der er mange versioner
  Vi bruger version 2.3.2HydrogeoSieveXL.xlsm i dag
  Det anbefales at downloade den nyeste ved fremtidigt brug
Artikel om programmet
Devlin, J.F. 2015. HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain size analysis. Hydrogeology Journal, DOI 10.1007/s10040-015-1255-0
20

## Slide 21: The groundwater project
Fantastisk material – frit tilgængeligt
https://gw-project.org

## Slide 22: Vil du vide mere
HydrogeoSieve
Devlin, J.F. 2015. HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain size analysis. Hydrogeology Journal, DOI 10.1007/s10040-015-1255-0
Hydrogeologi
Cohen, A.J.B. and Cherry, J. (2020). Conceptual and Visual Understanding of Hydraulic Head and Groundwater Flow. Groundwater project. https://gw-project.org/
Devlin, J.F. 2003. A spreadsheet method of estimating best fit hydraulic gradients using head data from multiple wells. Ground Water, v. 41, no. 3, 316-32.
Devlin, J.F., Schillig, P.C. 2017. HydrogeoEstimatorXL: An Excel-based tool for estimating hydraulic gradient magnitude and direction. Technical Note in the Hydrogeology Journal DOI 10.1007/s10040-016-1518-4.
Devlin , J.F. Groundwater veolocity. Groundwater project. https://gw-project.org/
Woessner, W.W.; Poeter, E.P. (2020). Hydrogeologic properties of earth materials and principles of groundwater flow. Groundwater project. https://gw-project.org/